ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ САЛТЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

от 25.12.12г.                                                                                                                  № 84

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Салтынского сельского поселения на 2013-2023 годы

Во исполнение перечня поручений Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701 по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских и сельских поселений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Салтынского сельского поселения на 2013-2023 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде Салтынского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Салтынского сельского поселения                                                                 В.М.Степин

Утверждена

постановлением администрации

Салтынского сельского поселения

от 25.12.2012г. № 84

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Салтынского сельского поселения на 2013- 2023годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Салтынского сельского поселения на 2013-2023 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация Салтынского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Салтынского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |
| Исполнители Программы | Администрация Салтынского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Салтынского сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2013-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 159250 тыс.руб.: местного бюджета – 129950 тыс.руб., другие источники – 29300 тыс.руб. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Салтынского сельского поселения на 2013-2023 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Салтынского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Салтынское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств областного, районного и местного бюджета и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2013-2023 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения Салтынского сельского поселения являются подземные воды из артезианских скважин.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В х.Салтынском система водоснабжения централизованная, общая протяженность водопровода составляет 9790 м.

В х.Моховском 4 км, х.Фирсовский 5 км, х.Бугровский 6км, х.Первомайский 8 км.

На сегодняшний момент в рабочем состоянии находится один водопровод в х.Салтынском протяженностью 979 м. В хуторах Моховском, Фирсовском, Бугровском, Первомайском водопроводная сеть изношена на 100%, срок эксплуатации более 30 лет, капитальных ремонтов не проводилось, нецелесообразно использование водопроводной сети в данных хуторах в связи с большой затратностью на ее восстановление, которая приравнивается к стоимости строительства нового водопровода. Башни Рожновского в данных хуторах подвержены 80% коррозии, подлежат списанию и замене. Буровые скважины заилились, подлежат капитальному ремонту. В хуторе Салтынском анализируя существующее состояние системы водоснабжения выявлено:

- В связи со старением водопроводных сетей из за коррозии металла и отложениях в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается – растет процент утечек, особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы полиэтиленовых более 50 лет

- износ водопроводной сети составляет 60 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 25% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе. Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- водопроводная сеть проложена по участкам принадлежащих населению, колодцы для присоединения потребителей отсутствуют, присоединение к водопроводу осуществлялось непосредственно в грунте, что затрудняет отключение неплательщиков от водопровода.

Проблемы водоснабжения Салтынского сельского поселения:

- требуется замена сетей водоснабжения диаметром 150 мм протяженностью в  х.Моховском 4 км, х.Фирсовский 5 км, х.Бугровский 6км, х.Первомайский 8 км. х.Салтынском 7 км.

- реконструкция водонапорных башен с заменой водорасходного бака на 50 м3 и прокладкой водовода во всех хуторах;

-  ремонт водозаборных скважин.

- требуется реконструкция системы водоснабжения в хуторе Салтынском с заменой труб на пластик протяженностью 4100 м и прокладка этого водовода под землей, оборудование дополнительных колодцев в количестве 40 шт.;

4.2. Водоотведение

В Салтынском сельском поселении нет централизованной системы водоотведения, сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

4.3. Теплоснабжение

х.Салтынский

Система теплоснабжения административного здания, дома культуры автономная.

- Административное здание. Установлен газовый котел марки Хопер-60 с автоматикой без обслуживающего персонала. Котел установлен в 2012 году, отопление здания реконструировано.

- Дом культуры. Установлен газовый котел Хопер – 80 с автоматикой без обслуживающего персонала. Котел установлен в 2012 году, отопление здания реконструировано.

х.Первомайский

Система теплоснабжения дома культуры автономная

- Дом культуры. Установлен газовый котел Хопер – 80 с автоматикой без обслуживающего персонала. Котел установлен в 2012 году, отопление здания реконструировано.

На ближайшие 10 лет ремонта и реконструкции котельных не предусмотрено.

4.4. Электроснабжение

Система электроснабжения Салтынского сельского поселения централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (РПС):

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельского поселения, а также соседние муниципальные образования осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи 35, 10 кВ.

Система электроснабжения сельского поселения сохраняется от существующих централизованных объектов:

х. Салтынский

Основным централизованным источником электроснабжения х.Салтынского является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная за границей населенного пункта. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

На территории х.Салтынского располагаются 9 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет 16,22 м.

На территории х.Моховского располагаются 4 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет 6,76 км.

На территории х.Фирсовского располагаются 3 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет 8,21км.

На территории х.Бугровскогоо располагаются 7 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет 11,115 км.

х.Первомайский

Основным централизованным источником электроснабжения х.Первомайского является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная за границей населенного пункта. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

На территории х.Первомайского располагаются 8 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет 14,33 км.

На территории х.Глинковского располагаются 1 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет 2,275 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельского поселения показал:

- по х. Глинковскомуу необходима частичная реконструкция ЛЭП – 0,4 кВ (замена электроопор) и ремонт трансформаторных подстанций в количестве 1 штук.

- по х.Салтынскому требуется замена 80% опор ЛЭП, ремонт 4 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ

- в х.Моховском замена 90% опор ЛЭП, ремонт 3 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ

-х.Бугровский замена 90% опор ЛЭП, ремонт 3 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ

-х.Фирсовский замена 90% опор ЛЭП, ремонт 3 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ

В связи с тем, что по различным причинам происходит отключение электричества жители х. Салтынского вынуждены оставаться без подачи воды, т.к. на станции обезжелезивания нет автономного источника питания. Требуется приобретение дизельного генератора мощностью 75 кВт/ч (ДЗ – 75кВТ).

4.5. Газоснабжение

Газоснабжение населения сельского поселения бытовым газом осуществляется следующим образом:

Хутора Салтынский, Первомайский, Моховской, Фирсовский, Глинковский газифицированы. Хутор Бугровский не газифирован, но находится в плане газификации. В соответствии с проектом газификации запланировано на 2013 год.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из бюджетов других уровней на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным законодательством Волгоградской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация Салтынского сельского поселения района в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств областного бюджета, районного бюджета, других источников финансирования.

Объем финансирования Программы по годам:

| Источник финансирования | 2013 тыс. руб. | 2014 тыс. руб. | 2015 тыс. руб. | 2016 тыс. руб. | 2017 тыс. руб. | 2018 тыс. руб. | 2019 тыс. руб. | 2020 тыс. руб. | 2021 тыс. руб.. | 2022 тыс. руб. | 2023 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тимофеев Иван Петрович Бюджет Салтынского сельского поселения | 10800 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 |
| Другие источники | 8000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Всего: | 18800 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из федерального, областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2013-2023 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Салтынского сельского поселения на 2013-2023 годы

Перечень объектов,

включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Салтынского сельского поселения на 2013 – 2023 годы

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма тыс.руб. | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Газификация х.Бугровского | 2013 | 18 800 | . Местный бюджет Областной бюджет |  |
| 2. | Ремонт водопроводной сети в х.Салтынском | 2013 | 100 000 | Местный бюджет |  |
| 3. | Ремонт башни Рожновского х.Салтынский | 2014 | 45 000 |  |  |
| 4. | Строительство и реконструкция водопроводных сетей в хуторах Первомайском, Моховском, Фирсовском, Бугровском, Салтынском | 2014-2023 | 400 000 |  |  |
|  | Итого |  | 563800 |  |  |