ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ САЛТЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

от  23  июня  2016года                                                                № 40

«Об утверждении программы комплексного развития  транспортной  инфраструктуры Салтынского сельского поселения на 2016 - 2020годы и

с перспективой до 2032 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Салтынского сельского поселения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пункта 4 ст. 6 Градостроительного кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. №1440, Устава Салтынского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Салтынского сельского поселения на 2016 – 2020 гг. и с перспективой до 2032 года (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Салтынского сельского поселения www.saltynadm34.wallst.ru и на информационном стенде, расположенном в здании администрации Салтынского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы Колотилину Л.В.

Глава Салтынского сельского поселения                                     В.М. Степин

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы

Салтынского сельского поселения

от  23.06.2016г. № 40

ПРОГРАММА

Салтынского сельского поселения

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Салтынского   сельского поселения на 2016 – 2020 годы и с перспективой до 2032 год»

# х. Салтынский

# 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ.

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Салтынского сельского поселения.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории.

- Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

- Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения.

- Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры.

- Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Салтынского сельского поселения в период с 2016 по  2020 год и с перспективой до 2032 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с  Градостроительным  кодексом Российской Федерации  п.4 ст.6;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 25декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Салтынского  сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Салтынского сельского поселения на 2016 – 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Салтынского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Салтынского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : 2016 год 937 тыс.руб 2017год 937 тыс.руб 2018год 937 тыс.руб Финансирование из бюджета сельского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры, 2. развитие транспорта общего пользования, 3. развитие сети дорог поселения. 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Салтынского сельского поселения.

Салтынское сельское поселение расположено в северо-восточной части Урюпинского района Волгоградской  области. В состав Салтынского муниципального образования входят 6 населенных пунктов.

Климат данной местности - резко континентальный, с началом положительных температур в конце апреля в первой декаде мая, температура воздуха максимально поднимается до 35˚. Зима снежная, с минимальными температурами до -30˚. Высота снежного покрова составляет 35 - 40см.

На территории Салтынского сельского поселения  месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

На территории Салтынского сельского поселения,  действующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Салтынское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области является муниципальным образованием, которое образовано и наделено статусом сельского поселения Законом Волгоградской области от «30» марта 2005года №1037-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Урюпинского района и муниципальных образований в его составе».

В состав территории Салтынского сельского поселения входят земли следующих 6 населенных пунктов:

- х.Салтынский

- х.Первомайский,

- х.Глинковский

- х.Бугровский;

- х.Моховской

- х.Фирсовский

Внешние связи Салтынского сельского поселения поддерживаются круглогодично сельского поселения автомобильным и железнодорожным транспортом. Расстояние от х. Салтынского до административного центра района г. Урюпинска по автодороге – 40 км.

Сооружения речного, воздушного сообщения в Салтынском сельском поселении отсутствуют.

Имеется железнодорожная станция Калмык ЮВЖД

Автомобильный транспорт сельского поселения

В настоящее время внешние связи Салтынского сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Салтынского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- областного значения г.Урюпинск –ст.Калмык, протяженностью 2,4 км.;

-местного значения х. Салтынский  - х. Бугровский протяженностью 8 км.;

-местного значения х. Глинковский  - х.Первомайский протяженностью 2 км.;

-местного значения х. Салтынский -х. Фирсовский протяженностью 6 км.;

Одной из основных проблем автодорожной сети Салтынского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов  и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Салтынского сельского поселения входят 6 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между х. Салтынским и населенными пунктами сельского поселения.

| Населенные пункты | Расстояние до х. Салтынского, км |
| --- | --- |
| х. Бугровский; | 8 |
| х. Глинковский | 12 |
| х. Первомайский, | 10 |
| х. Моховской | 4 |
| х. Фирсовский | 6 |

Населенные пункты Салтынского сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в хуторах являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются:

в х. Салтынском– ул. Центральная и ул. Школьная, х.Первомайский – ул. Центральная и ул.Пролетарская, х. Глинковский – ул. Глинковская, х. Бугровский – ул. Центральная, х. Моховской – ул. Моховская, х. Фирсовский – ул. Главная.

Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Салтынского сельского поселения.

| Наименование хутора | Наименование улиц | Протяженность дороги в м | Состояние покрытия дороги | Идентификационный номер дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бугровский | Ольховая ул. | 363 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 01 |
| Бугровский | Центральная ул. | 2819 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 02 |
| Бугровский | Пролетарская ул. | 918 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 03 |
| Бугровский | Лесничая ул. | 782 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 04 |
| Бугровский | Кутовская ул | 650 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 05 |
| Бугровский | Озерный пер. | 224 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 06 |
| Бугровский | Низовская ул. | 1070 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 07 |
| Бугровский | Животноводческая ул. | 398 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 08 |
| Бугровский | Суховская ул. | 704 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 09 |
|  |  | 7928 |  |  |
| Глинковский | Глинковская ул. | 828 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 10 |
| Глинковский | Заозерный пер | 783 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 11 |
|  |  | 1611 |  |  |
| Моховской | Заречный пер. | 606 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 12 |
| Моховской | Зеленая ул. | 739 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 13 |
| Моховской | Камышевая ул. | 596 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 14 |
| Моховской | Луговой пер. | 398 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 15 |
| Моховской | Моховская ул. | 851 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 16 |
| Моховской | Озерный пер. | 427 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 18 |
| Моховской | Полянская ул. | 1034 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 19 |
| Моховской | Приозерная ул. | 833 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 20 |
| Моховской | Углянская ул. | 1436 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 21 |
|  |  | 6920 |  |  |
| Первомайский | Зеленая ул. | 415 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 23 |
| Первомайский | Садовая ул. | 549 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 24 |
| Первомайский | Привокзальная ул. | 1303 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 25 |
| Первомайский | Линейный проезд | 300 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 26 |
| Первомайский | Южная ул. | 864 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 28 |
| Первомайский | Пролетарская ул. | 1404 | асфальтирована частично | 18 254 888 ОП МП 29 |
| Первомайский | Красная ул. | 645 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 30 |
| Первомайский | Школьная ул. | 877 | асфальтирована | 18 254 888 ОП МП 31 |
| Первомайский | Большая ул. | 539 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 32 |
| Первомайский | Больничный пер. | 327 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 33 |
| Первомайский | Кленовый пер. | 266 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 34 |
| Первомайский | Угольный пер. | 206 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 35 |
| Первомайский | Северная ул. | 815 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 36 |
| Первомайский | Детсадовская ул. | 1043 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 37 |
| Первомайский | Селиванов пер. | 180 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 38 |
| Первомайский | Малый пер. | 200 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 39 |
| Первомайский | Мельничный пер | 200 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 40 |
| Первомайский | Терновый пер. | 332 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 41 |
|  |  | 10443 |  |  |
| Салтынский | Центральная ул. | 2083 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 42 |
| Салтынский | Лесная ул | 230 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 43 |
| Салтынский | Новая ул. | 510 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 44 |
| Салтынский | Школьная ул. | 716 | асфальтирована | 18 254 888 ОП МП 45 |
| Салтынский | Гвардейская ул | 142 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 46 |
| Салтынский | Садовая ул. | 269 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 47 |
| Салтынский | Вишневая ул. | 217 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 48 |
| Салтынский | Кузнечный пер. | 319 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 49 |
| Салтынский | Степной пер. | 109 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 50 |
| Салтынский | Ершиловская ул | 3756 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 51 |
| Салтынский | Пореченская ул. | 1160 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 52 |
| Салтынский | Нижний пер | 632 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 53 |
| Салтынский | Въездное шоссе | 411 | асфальтирована | 18 254 888 ОП МП 54 |
| Салтынский | Административный проезд | 132 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 55 |
| Салтынский | Амбулаторный проезд | 357 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 57 |
|  |  | 11043 |  |  |
| Фирсовский | Главная ул. | 873 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 58 |
| Фирсовский | Запрудный пер. | 1114 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 59 |
| Фирсовский | Лебяжья ул. | 1070 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 60 |
| Фирсовский | Московский пер | 400 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 61 |
| Фирсовский | Придорожная ул. | 1309 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 62 |
| Фирсовский | Уютный пер. | 874 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 63 |
| Фирсовский | Хуторская ул. | 1705 | грунтовая | 18 254 888 ОП МП 64 |
|  |  | 7345 |  |  |
| Общая | протяженность | 45290 |  |  |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 45,29 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 226,450 |

В результате анализа улично-дорожной сети Салтынского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории Салтынского сельского поселения объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2010 г. составил 130 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 90 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придворовые  участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ транспортной ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Салтынского сельского поселения.

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения сельского поселения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 45,29 | 45,29 | 45,29 | 45,29 | 45,29 | 151000 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | км | 3,3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 45,29 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 45,29 | 45,29 | 45,29 | 45,29 | 45,29 | 45,29 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории х. Первомайского, х.Салтынского, х. Фирсовского, х.Бугровского,  внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.С. |
| х.Салтынский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 11,09 | 3,3 | 6 | 1,7 |
|  | главных улиц; | км | 2,89 | 2,89 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 8,2 | 2,2 | 5 | 1 |
| х.Первомайский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 10,5 | 2,1 | 8 | 0,4 |
|  | главных улиц | км | 1,9 | 1,9 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 8,6 | 1,6 | 7 |  |
| х. Глинковский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,6 | 1,6 |  |  |
|  | главных улиц | км | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,8 | 0,8 |  |  |
| х. Бугровский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 7,9 | 3,0 | 3, | 1,9 |
|  | главных улиц | км | 2,8 | 2,8 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 5,1 | 4,0 | 0,5 | 0,6 |
| х. Моховской | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,9 | 2,0 | 3,0 | 1,9 |
|  | главных улиц | км | 0,9 | 0,9 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 |
| х. Фирсовский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 7,3 | 4,0 | 2,3 | 1,0 |
|  | главных улиц | км | 0,9 | 0,9 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 6,4 | 4,0 | 2,0 | 0,4 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 0,68 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 240 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост.

Так как в населенных пунктах Салтынского сельского поселения дома в жилой застройке имеют придворовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог  V категории и некатегорийных общей протяженностью 45,29 км.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 10,19 км;

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 35,1 ,км;

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети Салтынского сельского поселения.

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Салтынского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (км) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 01.2016 | 12.2032 | 180000 | 45,29 | 180000 | 1000 | 2000 | 5000 | 6000 | 10000 | 70000 | 70000 | 16000 | Администрация Салтынского сельского поселения |
| * информация требует уточнения |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Салтынского  сельского поселения на 2016 - 2032 годы, составляет 180000тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично - дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб.7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР

Салтынского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 1000 | 2000 | 5000 | 6000 | 10000 | 70000 | 70000 | 16000 700 | 180000 |

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Салтынского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР

Салтынского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет Салтынского сельского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 180000 | 40000 | 120000 | 20000 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Салтынского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Салтынского сельского поселения.

Администрация Салтынского сельского поселения сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.